Приложение №5

к Договору оказания услуг

по передаче электрической энергии

от ________________________200__ г. №___________

РЕГЛАМЕНТ СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ СПОСОБОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1. Настоящий регламент определяет порядок снятия показаний приборов учета и порядок применения расчетных способов при определении объемов переданной (потребленной Заказчиком) электроэнергии.

2. Исполнитель по окончании каждого расчетного периода определяет объемы переданной по Договору электроэнергии на основании:

2.1. показаний приборов учета Заказчика, полученных от Заказчика, снятых Исполнителем или третьим лицом;

2.2. расчетного способа в случаях:

отсутствия у Заказчика прибора учета;

неисправности расчетного прибора учета;

установки расчетного прибора учета не на границе балансовой принадлежности сети Исполнителя;

3. При отсутствии у Заказчика прибора учета, определение объемов переданной электроэнергии осуществляется в соответствии с договором энергоснабжения.

4. При выходе из строя расчетного прибора учета (кроме случаев безучетного потребления) расчет объемов переданной электроэнергии за период с момента поломки до момента восстановления учета осуществляется в соответствии с договором энергоснабжения.

5. В случае если прибор учета установлен не на границе балансовой принадлежности Исполнителя и Заказчика объем переданной (поставленной) Заказчику электроэнергии корректируется с учетом величины расчетных потерь электроэнергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета, величина расчетных потерь определяется в соответствии с НТД.

6. Снятие показаний приборов учета электрической энергии:

6.1.Снятие показаний приборов учета, установленных на подстанциях 110 кВ и выше, принадлежащих Исполнителю, осуществляется оперативно-диспетчерским персоналом Исполнителя, обслуживающего данную ПС, в соответствии с утвержденным графиком снятия показаний.

6.2. Снятие показаний приборов учета, установленных на ТП 6-15 кВ, принадлежащих Исполнителю, производится персоналом ОВБ (оперативно-выездная бригада) Исполнителя в соответствии с утвержденным графиком снятия показаний.

6.3.Снятие показаний приборов учета, установленных в электроустановках Заказчика, производится Заказчиком в порядке и в сроки, установленные договорами купли-продажи электрической энергии.

7. Снятие показаний приборов учета электрической энергии оформляется актом снятия показаний приборов учета.

8. Если в процессе проверки приборов учета, установленных у Заказчика, выявлены факты безучетного потребления электроэнергии, персонал Исполнителя оформляет Акт о безучетном потреблении.

9. Исполнитель в случае выявления нарушений в работе приборов учета, установленных в его электроустановках, незамедлительно принимает меры по устранению нарушений и сообщает о принятых мерах Заказчику. В этом случае применяется способ расчета, установленный договором энергоснабжения.

10. Порядок и сроки снятия показаний и проверки приборов учета электрической энергии (в том числе интервального) у Заказчиков – юридических лиц определен в Приложении к настоящему Регламенту.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Форма акта снятия показаний приборов учета;

Порядок и сроки снятия показаний и проверки приборов учета электрической энергии (в том числе интервального) у потребителей - юридических лиц.

Заказчик:                                                                                    Исполнитель:

______________________                                                       ________________________

М.п.                                                                                             м.п.